Ausschreibungs- / Angebotstexte 
MENNEKES Medienverteiler für Energie + Daten

| MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Spezialfabrik für Steckvorrichtungen |
| --- |
| Verwaltung: | Postanschrift: Postfach 13 64 D-57343 LENNESTADT Besucheranschrift: Aloys-Mennekes-Str. 1 D-57399 KIRCHHUNDEM |
| Lieferanschrift: | Siegener Str. 3 - 5 D-57399 KIRCHHUNDEM |
| Lager: | Industriestr. 2 Welschen-Ennest D-57399 KIRCHHUNDEM |
|  | Tel. +49 2723 41-1 Fax +49 2723 41-214 info(at)MENNEKES.de |

Das Unternehmen MENNEKES – MY POWER CONNECTION

MENNEKES Imagefilm

Ansprechpartner und Gebietsvertretungen

MENNEKES Netzwerkgehäuse AMAXX®

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

1 Datendose Cepex (Bestell-Nr.4342G)

für 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR),

gleiche Schließung

Lieferumfang: ohne Datenmodule

Leitungseinführungen:

2x M 25 oben  (verschlossen)

2x M 25 unten (verschlossen)

je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)

Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

1x Kabelverschraubungsset beiliegend

(1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für kundenseitige Lochung)

Hinweis:

Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben

oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Bestellnummer: 25104

MENNEKES Netzwerkgehäuse AMAXX®

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

2 Datendosen Cepex (Bestell-Nr.4342G)

für je 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR),

gleiche Schließung

Lieferumfang: ohne Datenmodule

Leitungseinführungen:

2x M 25 oben  (verschlossen)

2x M 25 unten (verschlossen)

je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)

Unterteil mit 3 Eindrehmuttern M5

(für Bodenmontage Tragschiene)

1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

1x Kabelverschraubungsset beiliegend

(2 Verschraubungen M25, mit je 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für kundenseitige Lochung)

Hinweis:

Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben

oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Bestellnummer: 25102

MENNEKES Industrieller Medienverteiler

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

Gehäuse

Gehäuse 520 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich rechts anscharniert mit transparenter Betätigungsklappe

ohne Berührungsschutz (10 TE)

Montageplatte mit Patchfeld aus Edelstahl zum

Einrasten von 8 herstellerunabhängigen RJ45

Keystones (nicht im Lieferumfang)

und Gewindebolzen M6 zum optimalen Anschluss eines externen

Erdleiters Keystone-Aussparungen

gem. IEC 60603-7: ca. 19,45 x 14,91mm

Bestückung

2 Schuko-Steckdosen zur Spannungsversorgung eingebauter aktiver Komponenten

1 Cepex-Datendose (schwarz RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen

Einbauraum für Netzwerkkomponenten (Switch, W-LAN Accesspoint, Router etc.):

ca. 200 x 165 x 95mm (LxBxH)

Patch- und Montagefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M 6 zum optionalen Anschluss eines externen Erdleiters

Leitungseinführungen:

4 x Klettbinder zur Befestigung eingebauter

Komponenten auf der Bodenplatte

Kabelverschraubungsset beiliegend:

2x Verschraubung M 40, 2x Mehrfachdichtung

mit 6 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 6-9mm inkl. 5 Blindstopfen

1x Verschraubung M 20

AMAXX Befestigungsset bestehend aus:

- 4x Schraube 6x70mm

- 4x Universaldübel 8x50mm

Bestellnummer: 25405