Ausschreibungs- / Angebotstexte 
MENNEKES® Steckdosen-Kombinationen gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439 ab Seite 8

MENNEKES® Medienverteiler für Energie + Daten

- Kompaktverteiler ab Seite 128

- Industrieller Medienverteiler ab Seite 132

MENNEKES® Wandsteckdosen nach EN 60309-2 ab Seite 133

| MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Spezialfabrik für Steckvorrichtungen |
| --- |
| Verwaltung: | Postanschrift: Postfach 13 64 D-57343 Lennestadt Besucheranschrift: Aloys-Mennekes-Str. 1 D-57399 Kirchhundem |
| Lieferanschrift: | Siegener Str. 3 - 5 D-57399 Kirchhundem |
| Lager: | Industriestr. 2 Welschen-Ennest D-57399 Kirchhundem |
|  | Tel. +49 (0) 27 23 / 41 - 1 Fax +49 (0) 27 23 / 41 - 2 14 info(at)MENNEKES.de |

Das Unternehmen MENNEKES - Plugs for the world

MENNEKES Imagefilm

Ansprechpartner und Gebietsvertretungen

anschlussfertig verdrahtet, Wand- / Aufputzmontage, Mobil, Schutzart IP 44 / IP 67

Gehäuse und Doseneinsatz Standard aus AMAPLAST®

Gehäuse und Doseneinsatz mit hoher Chemikalienbeständigkeit aus AMELAN®

Weitere Kombinationen auf Anfrage oder unter AMAXX® Steckdosenkombinationen

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 FI 25A, 2P, 0,03A | 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 910001 | ja | 8 |
|  |  |  |  | 2 | 1 FI 25A, 2P, 0,03A | 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 921312³ |  | 9 |
|  |  |  |  | 2 | 1 FI 25A, 2P, 0,03A |  |  | IP 44 |  | 910002 |  | 10 |
|  |  |  |  | 2 | 1 FI 25A, 2P, 0,03A |  |  | IP 44 | Mobil | 910030 |  | 11 |
|  |  |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920003 | ja | 12 |
|  |  |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960001¹ |  | 13 |
|  |  |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 920036 |  | 14 |
|  |  |  |  | 3 |  | 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920002 |  | 15 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 3 D01, 1p | IP 44 |  | 920001 |  | 16 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | IP 44 |  | 910005 | ja | 17 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | IP 44 | Mobil | 910031 |  | 18 |
|  |  |  |  | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 930021 |  | 19 |
|  |  |  |  | 4 | 1 FI 25A, 2P, 0,03A |  |  | IP 44 | Mobil | 920033 |  | 20 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | IP 44 |  | 960050² |  | 21 |
|  |  |  |  | 6 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 6 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930001 |  | 22 |
|  |  |  |  | 6 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 6 LS, 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 930026 |  | 23 |
|  |  |  |  | 6 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A |  |  | IP 44 | Mobil | 930024 | ja | 24 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | IP 44 |  | 920028 |  | 25 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | IP 44 | Mobil | 920032 |  | 26 |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | IP 44 |  | 910006 |  | 27 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A |  |  | IP 44 |  | 960340¹³ |  | 28 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920009 | ja | 29 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 allstromsensitiver FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920080 | ja | 30 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960003¹ |  | 31 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960051² |  | 32 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform) 						³ mit 1 Cepex RJ45-Datenanschlussdosen, 2-fach

² AMAXX®s mit Schwenkrahmen (Anschluss über eine flexible Zuleitung)

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 960030¹ |  | 33 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 920037 |  | 34 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 960040¹ |  | 35 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920007 |  | 36 |
|  |  | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A |  |  | IP 44 | Mobil | 920035 |  | 37 |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 1 LS 16A, 3p, D 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920006 |  | 38 |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920005 | ja | 39 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 D01, 3p 1 D01, 1p | IP44 |  | 920004 | ja | 40 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | IP 44 |  | 910007 | ja | 41 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | IP 44 | Amelan | 910020 |  | 42 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | IP 44 | Mobil | 910032 |  | 43 |
|  |  | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 930022 |  | 44 |
|  |  | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 | Amelan | 930027 |  | 45 |
|  |  | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A |  |  | IP 44 | Mobil | 960060¹ |  | 46 |
|  |  | 1 |  | 3 |  | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960004¹ |  | 47 |
|  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | IP 44 |  | 960005¹³ |  | 48 |
|  |  | 1 |  | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930019 |  | 49 |
|  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | IP 44 |  | 960006¹ |  | 50 |
|  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | IP 67 |  | 960031¹ |  | 51 |
|  |  | 2 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 920019 |  | 52 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 LS 16A, 3p, D |  | IP 44 |  | 920018 |  | 53 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 920017 |  | 54 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 930031 |  | 55 |
|  |  | 2 |  | 1 |  | 2 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960007¹ |  | 56 |
|  |  | 2 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 940013 |  | 57 |
|  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | IP 44 |  | 920024 |  | 58 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform)					³ mit 1 Cepex RJ45-Datenanschlussdosen, 2-fach

4 Steckdosen mit abschaltbarer DUO-Verriegelung

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940002 | ja | 59 |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 2 LS 16A, 3p, D 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930004 |  | 60 |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930003 | ja | 61 |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | IP 44 |  | 960008¹ |  | 62 |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | IP 44 | Mobil | 920034 |  | 63 |
|  |  | 2 |  | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970004 |  | 64 |
|  |  | 3 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 3 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950003 | ja | 65 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | IP 44 |  | 920027 |  | 66 |
|  | 1 |  |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920015 | ja | 67 |
|  | 1 |  |  | 2 | 1 allstromsensitiver FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920081 | ja | 68 |
|  | 1 |  |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960012¹ |  | 69 |
|  | 1 |  |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 920038 |  | 70 |
|  | 1 |  |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920013 |  | 71 |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 1 LS 32A, 3p, D 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920012 |  | 72 |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 920011 | ja | 73 |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 D02, 3p 1 D01, 1p | IP 44 |  | 920010 | ja | 74 |
|  | 1 |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 930023 |  | 75 |
|  | 1 |  |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 | Amelan | 930028 |  | 76 |
|  | 1 |  |  | 3 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960013¹ |  | 77 |
|  | 1 | 1 |  |  | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 920022 |  | 78 |
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 920021 |  | 79 |
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960009¹ |  | 80 |
|  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960010¹ |  | 81 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform)

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930013 | ja | 82 |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 allstromsensitiver FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930080 | ja | 83 |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940018³ |  | 84 |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 940014 | ja | 85 |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A |  | 1 D01, 3p 2 D01, 1p | IP 44 |  | 930007 |  | 86 |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 | Amelan | 940016 |  | 87 |
|  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930010 | ja | 88 |
|  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 960011¹ |  | 89 |
|  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 D02, 3p 1 D01, 3p 2 D01, 1p | IP 44 |  | 930009 | ja | 90 |
|  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | IP 44 |  | 920025 |  | 91 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940006 |  | 92 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 allstromsensitiver FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940080 | ja | 93 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940005 | ja | 94 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930008 |  | 95 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Mobil | 930025 |  | 96 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970002 |  | 97 |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970005³ |  | 98 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform)

³ mit 1 Cepex RJ45-Datenanschlussdosen, 2-fach

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 940015 |  | 99 |
|  | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 LS 32A, 3p, D 1 LS 16A, 3p, D 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930012 |  | 100 |
|  | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930011 | ja | 101 |
|  | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 930030 |  | 102 |
|  | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930006 |  | 103 |
|  | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 D02, 3p 3 D01, 1p | IP 44 |  | 930005 |  | 104 |
|  | 1 | 1 |  | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940007 |  | 105 |
|  | 1 | 1 |  | 4 | 1 FI 40A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970001 |  | 106 |
|  | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930032 |  | 107 |
|  | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | abhäng- bar | 970003 |  | 108 |
|  | 1 | 1 |  | 6 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 6 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950004 | ja | 109 |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 6 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 930020 |  | 110 |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 950030 |  | 111 |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950007 | ja | 112 |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 950040 |  | 113 |
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 1 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 940012 |  | 114 |
|  | 2 |  |  |  | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C |  | IP 44 |  | 920023 |  | 115 |

| CEE | CEE | SCHUKO® | Absicherung | Schutzart | Besonder- heiten | Bestellnr. | Ab Lager | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5p, 400V | 3p, 230V |  | FI-Schalter | LS-Schalter | Neozed |  |  |  |  |  |
| 63A | 32A | 16A | 16A | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1 |  | 2 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 960014¹ |  | 116 |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 D02, 3p 2 D01, 1p | IP 44 |  | 930014 | ja | 117 |
|  | 2 | 2 |  |  | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C |  | IP 67 |  | 9000054 |  | 118 |
|  | 2 |  |  | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C 3 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 940008 | ja | 119 |
|  | 2 |  |  | 3 |  | 2 LS 32A, 3p, C 3 LS 16A, 3p, C |  | IP 44 |  | 930015 | ja | 120 |
|  | 2 | 1 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950009 | ja | 121 |
|  | 2 | 2 |  | 3 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 2 LS 32A, 3p, C 2 LS 16A, 3p, C 3 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950010 |  | 122 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2 LS 32A, 3p, C |  | IP 67 |  | 940027 |  | 123 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3 LS 32A, 3p, C 3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S |  | IP 67 |  | 940019 |  | 124 |
| 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 2 LS 16A, 1p, C |  | IP 67 |  | 950031 | ja | 125 |
| 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 |  | 950013 | ja | 126 |
| 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 FI 63A, 4p, 0,03A | 1 LS 32A, 3p, C 1 LS 16A, 3p, C 4 LS 16A, 1p, C |  | IP 44 | Amelan | 950041 |  | 127 |

¹ AMAXX®s (schmale Bauform)					4 Steckdosen mit abschaltbarer DUO-Verriegelung

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 25 A

RDF 1

InA 25 A

Bestellnummer: 910001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN= 0,03 A

1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6 (Fabrikat BTR)

gleiche Schließung

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 3 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 25 A

RDF 1

InA 25 A

Bestellnummer: 921312

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 910002

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 20 unten mit Zugentlastung

1,5 m H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker

1 Traggriff

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 910030

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920003

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 960001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920036

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer:  920002

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

2 M 25 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 910005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 20 unten mit Zugentlastung

1,5 m H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker

1 Traggriff

Bestellnummer: 910031

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 930021

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 20 unten mit Zugentlastung

2 m H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker

1 Traggriff

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920033

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

mit Schwenkrahmen

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

5 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 3/5 * 10 mm²

Bestellnummer: 960050

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,95

InA 30 A

Bestellnummer: 930001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,9

InA 29 A

Bestellnummer: 930026

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 930024

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Bestellnummer: 920028

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 unten mit Zugentlastung

2 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Bestellnummer: 920032

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

2 M 25 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Bestellnummer: 910006

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos. 03

1  RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6

bei gesteckten Steckern abschließbar (Gleiche Schließung)

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

- max. bauseitige Vorsicherung 16A –

Bestellnummer: 960340

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 30 A

Bestellnummer: 920009

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

-allstromsensitiv Typ B-

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920080

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960003

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

mit Schwenkrahmen

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960051

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  (1131)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960030

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (HW/VN)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 30 A

Bestellnummer: 920037

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  HW/VN Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960040

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 unten mit Zugentlastung

2 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 920035

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p D

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920006

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920004

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

2 M 25 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 910007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7000

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

2 M 25 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Bestellnummer: 910020

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 130x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 unten mit Zugentlastung

1,5 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Bestellnummer: 910032

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 930022

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN (IP 67)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

-flexibel max. 16mm²-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,95

InA 30 A

Bestellnummer: 930027

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Rapido

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 unten mit Zugentlastung

1,5 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 16 A

RDF 1

InA 16 A

Bestellnummer: 960060

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960004

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.03

1 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 25 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Bestellnummer: 960005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 930019

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 25 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Bestellnummer: 960006

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  (1131)

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 25 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Bestellnummer: 960031

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

anschlussfertig verdrahtet

stückgeprüft und zertifiziert

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,9

InA 29 A

Bestellnummer: 920019

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p D

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920018

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920017

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

2 LS-Schalter 16A 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

zusätzlich

2 M 20 oben (verschlossen)

2 M 20 unten (verschlossen)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 930031

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V  Rapido

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 48 A

Bestellnummer: 960007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (IP 67)

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 940013

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²

Bestellnummer: 920024

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,8

InA 38 A

Bestellnummer: 940002

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p D

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 46 A

Bestellnummer: 930004

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 46 A

Bestellnummer: 930003

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V  Rapido

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 oben (offen)

1 M 25 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Bestellnummer: 960008

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 unten mit Zugentlastung

2 m H07RN-F5G2,5 mit Stecker

16A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Bestellnummer: 920034

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® abhängbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5P 400V

2 LS-Schalter 16 3P C

Pos.02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 40 A

Bestellnummer: 970004

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

3 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,65

InA 52 A

Bestellnummer: 950003

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

4 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Bestellnummer: 920027

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 920015

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

-allstromsensitiv- TypB

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,8

InA 38 A

Bestellnummer: 920081

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 1

InA 40 A

Bestellnummer: 960012

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (HW/VN)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführungen/Anschlussmöglichkeit:

Keine

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 920038

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 920013

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p D

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 48 A

Bestellnummer: 920012

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 48 A

Bestellnummer: 920011

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,8

InA 42 A

Bestellnummer: 920010

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 930023

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 930028

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 1

InA 48 A

Bestellnummer: 960013

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 34 A

Bestellnummer: 920022

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 46 A

Bestellnummer: 920021

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  Rapido

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960009

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,95

InA 61 A

Bestellnummer: 960010

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²

Bestellnummer: 930013

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

-allstromsensitiv- Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 1

InA 40 A

Bestellnummer: 930080

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.04

2 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8

gleiche Schließung

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 1

InA 40 A

Bestellnummer: 940018

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 40 A

Bestellnummer: 940014

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 Neozed D01 1p (E14)

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,85

InA 32 A

Bestellnummer: 930007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP67

Gehäuse:

1 Amelan-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,7

InA 44,8 A

Bestellnummer: 940016

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,9

InA 58 A

Bestellnummer: 930010

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  Rapido

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 960011

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,7

InA 45 A

Bestellnummer: 930009

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Bestellnummer: 920025

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,7

InA 45 A

Bestellnummer: 940006

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

-allstromsensitiv- Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,75

InA 48 A

Bestellnummer: 940080

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,8

InA 40 A

Bestellnummer: 940005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,9

InA 32 A

Bestellnummer: 930008

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 unten mit Zugentlastung

2 m H07RN-F5G4 mit Stecker

32A 5p 6H 400V

1 Traggriff

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 930025

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® abhängbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5P 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V

1 LS-Schalter 16 3P C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 970002

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® abhängbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5P 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V

1 LS-Schalter 16 3P C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.04

1 CEPEX-Datendoppelsteckdose 2fach inkl. 2 x Dateneinsatz RJ45 Cat. 6

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 970005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,7

InA 45 A

Bestellnummer: 940015

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p D

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p D

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 54 A

Bestellnummer: 930012

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 54 A

Bestellnummer: 930011

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 54 A

Bestellnummer: 930030

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 1

InA 32 A

Bestellnummer: 930006

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,95

InA 32 A

Bestellnummer: 930005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,85

InA 40 A

Bestellnummer: 940007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® abhängbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5P 400V

1 LS-Schalter 32A 3P C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V

1 LS-Schalter 16 3P C

Pos.03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1P C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4P IFN = 0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

RDF=0,5

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 40 A

RDF 0,7

InA 40 A

Bestellnummer: 970001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

bei senkrechter Gebrauchslage garantiert

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 63 A

Bestellnummer: 930032

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® abhängbar
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar

mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Gehäuserahmen schwarz

Gehäuseoberteile gelb

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5P 400V

1 LS-Schalter 32A 3P C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V

1 LS-Schalter 16 3P C

Pos.03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1P C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)

1 M 25 oben (verschlossen)

1 M 20 oben (verschlossen)

für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,85

InA 63 A

Bestellnummer: 970003GE

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,65

InA 52 A

Bestellnummer: 950004

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

2 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 04

1 Schutzkontakt-Steckdose 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

mit Klemme für 2 Leitungen bis 5 * 25 mm²

(flexibel max. 16 mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 32 A

RDF 0,75

InA 40 A

Bestellnummer: 930020

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (IP 67)

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,6

InA 48 A

Bestellnummer: 950030

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,55

InA 53 A

Bestellnummer: 950007

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V HW/VN

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V(sw)

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,55

InA 53 A

Bestellnummer 950040

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,75

InA 72 A

Bestellnummer: 940012

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,6

InA 38 A

Bestellnummer: 920023

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX® S
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe nach unten

öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V  Rapido

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 32 unten (verschlossen)

je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,65

InA 52 A

Bestellnummer: 960014

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 100 A

RDF 0,65

InA 52 A

Bestellnummer: 930014

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

2 AMAPLAST-Gehäuse  390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Gehäuse links

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 32A 3p C

Gehäuse rechts

Pos.03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.04

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,75

InA 36 A

Bestellnummer: 900005

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,6

InA 48 A

Bestellnummer: 940008

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,9

InA 63 A

Bestellnummer: 930015

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,5

InA 56 A

Bestellnummer: 950009

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,5

InA 56 A

Bestellnummer: 950010

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 CEE-Steckdosen DUO 32A 4p 3h 440V (HWVN)

(IP 67)

abschaltbar mit mechanischer DUO-Verriegelung

3 LS-Schalter 32A 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 4 * 25 mm²

1 Erdungsbolzen M10 V2A

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 100 A

RDF 0,6

InA 58 A

Bestellnummer: 940027

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 CEE-Steckdosen 32A 4p 3H 400-440V HW/VN

abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung

3 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S

Verschlusskappen mit Stahlkettenbefestigung

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 4 x 25 mm²

Klemmen für 3 monitoring sockets 4 x 4 mm2

zusätzlich

2 M 20 oben (verschlossen)

2 M 20 unten (verschlossen)

1x Erdungsbolzen M10, V2A

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung max. 100 A

RDF 0,7

InA 67 A

Bestellnummer: 940019

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (IP 67)

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,7

InA 63 A

Bestellnummer: 950031

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,65

InA 63 A

Bestellnummer: 950013

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX®
gemäß Schaltgerätenorm IEC 61439

stückgeprüft und zertifiziert

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 650x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V HW/VN

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

Vorsicherung 63 A

RDF 0,65

InA 63 A

Bestellnummer: 950041

MENNEKES Steckdosen-Kombination

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 118x170 mm (HxB)

elektrograu RAL 7035

Bestückung:

2 Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V

Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

1 Datendose Cepex Anbau-Gehäuse gleiche Schließung

mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR;

mit Beschriftungsfeld, abschließbar

Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

1 Kabelverschraubung M 25 unten

1 Kabelverschraubung M 25 unten

(Dichteinsatz für 3 Einzelkabel bis 5-7 mm Durchmesser)

mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²

Bestellnummer: 25705

MENNEKES Steckdosen-Kombination

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 Polycarbonat-Gehäuse 245x160 mm (HxB)

elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

Pos. 02

1 Datendose Cepex Anbau-Gehäuse gleiche Schließung

mit 2 E-Dat. Modulen RJ45, Fabrikat BTR,

mit Beschriftungsfeld, abschließbar

Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)

1 Kabelverschraubung M 25 unten

1 Kabelverschraubung M 25  (3 x 5-7 mm) unten

Klemme für 1 Leitung  bis 5 x 4 mm²

Bestellnummer: 25715

MENNEKES Netzwerkgehäuse AMAXX®

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

1 Datendose Cepex (Bestell-Nr.4342G)

für 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR),

gleiche Schließung

Lieferumfang: ohne Datenmodule

Leitungseinführungen:

2x M 25 oben  (verschlossen)

2x M 25 unten (verschlossen)

je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)

Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

1x Kabelverschraubungsset beiliegend

(1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für kundenseitige Lochung)

Hinweis:

Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben

oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Bestellnummer: 25104

MENNEKES Netzwerkgehäuse AMAXX®

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

2 Datendosen Cepex (Bestell-Nr.4342G)

für je 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR),

gleiche Schließung

Lieferumfang: ohne Datenmodule

Leitungseinführungen:

2x M 25 oben  (verschlossen)

2x M 25 unten (verschlossen)

je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)

Unterteil mit 3 Eindrehmuttern M5

(für Bodenmontage Tragschiene)

1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

1x Kabelverschraubungsset beiliegend

(2 Verschraubungen M25, mit je 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für kundenseitige Lochung)

Hinweis:

Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben

oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Bestellnummer: 25102

MENNEKES Industrieller Medienverteiler

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

Gehäuse

Gehäuse 520 x 225mm

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich rechts anscharniert mit transparenter Betätigungsklappe

ohne Berührungsschutz (10 TE)

Montageplatte mit Patchfeld aus Edelstahl zum

Einrasten von 8 herstellerunabhängigen RJ45

Keystones (nicht im Lieferumfang)

und Gewindebolzen M6 zum optimalen Anschluss eines externen

Erdleiters Keystone-Aussparungen

gem. IEC 60603-7: ca. 19,45 x 14,91mm

Bestückung

2 Schuko-Steckdosen zur Spannungsversorgung eingebauter aktiver Komponenten

1 Cepex-Datendose (schwarz RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen

Einbauraum für Netzwerkkomponenten (Switch, W-LAN Accesspoint, Router etc.):

ca. 200 x 165 x 95mm (LxBxH)

Patch- und Montagefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M 6 zum optionalen Anschluss eines externen Erdleiters

Leitungseinführungen:

4 x Klettbinder zur Befestigung eingebauter

Komponenten auf der Bodenplatte

Kabelverschraubungsset beiliegend:

2x Verschraubung M 40, 2x Mehrfachdichtung

mit 6 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser

von 6-9mm inkl. 5 Blindstopfen

1x Verschraubung M 20

AMAXX Befestigungsset bestehend aus:

- 4x Schraube 6x70mm

- 4x Universaldübel 8x50mm

Bestellnummer: 25405

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A3p6h 230V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 1341

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A5p6h 400V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 31

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 32A5p6h 400V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 32

MENNEKES Wanddose, 63A5p6h 400V, IP44

mit Rahmenklemme und Soft-Contact

Bestellnummer: 1145A

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A3p6h 230V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9105

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A5p6h 400V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9142

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 32A5p6h 400V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9182

MENNEKES Wanddose, 63A5p6h 400V, IP67

mit Rahmenklemme und Soft-Contact

Innenbefestigung

Bestellnummer: 136A

MENNEKES Wanddose, 125A5p6h 400V, IP67

mit Schraubkontakt

Bestellnummer: 143

MENNEKES Doppelbox TwinCONTACT, 16A5p6H400V, IP44

schraubenlose Anschlusstechnik

CEE 16A5P 6H400V mit 16A2P+E 230V SCHUKO-Steckdose in einem Gehäuse

Bestellnummer: 1649

MENNEKES Doppelbox TwinCONTACT, 16A5p6H400V, IP44

schraubenlose Anschlusstechnik

CEE 16A5P 6H400V mit 16A2P+E 230V SCHUKO-Steckdose in einem Gehäuse

mit G-Sicherungshalter, max. 10 A H

Bestellnummer: 1650

MENNEKES Wanddose DUO,16A5p6h400V, IP44

mit Schraubkontakt

abschaltbar

mechanische DUO-Verriegelung

mit Vorhängeschloss abschließbar

Bestellnummer: 5103A

MENNEKES Wanddose DUO,32A5p6h400V, IP44

mit Schraubkontakt

abschaltbar

mechanische DUO-Verriegelung

mit Vorhängeschloss abschließbar

Bestellnummer: 5108A